Załącznik nr 5

Formularz porównawczy charakterystyki oferowanego sprzętu

| Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Prędkości druku | Czarno-biały - min 11 obr/minutę wg. normy ISO ESAT Kolorowy - min 8 obr/minutę wg normy ISO ESAT |  |
| Rozdzielczość wydruku | dla koloru min. 4800x1200 DPI a w czerni 600 DPI lub zbliżona co do jakości |  |
| Konfiguracja wkładów z atramentami | Min 4 odrębnych zbiorników, kropla 1 pl |  |
| Typy nośników | papier zwykły, papier fotograficzny, koperty |  |
| Typ interfejsu -PC | USB2.0, Hi-speed, wbudowany serwer wydruku dla sieci co najmniej Fast Ethernet 100Base-TX z interfejsem RJ45. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci zewnętrznego urządzenia typu PrintServer USB to LAN |  |
| Podawanie nośnika | Podajnik na 150 arkuszy A3+ |  |
| Tor przesuwu papieru | podczas wydruku z podajnika wejściowego do wyjściowego musi się odbywać w linii prostej - kąt odchylanie toru wydruku nie większy niż 60 stopni. |  |
| Formaty nośników | Podajnik arkuszy: A3+, A3, A4 |  |
| Gramatura nośników | Podajnik arkuszy: gramatura od 64 do 105 g/m2 i obsługa nośników specjalnych do 300 g/m2 (w celu wydruku okładek teczek akt sądowych) |  |
| Waga | Maksymalnie 10 kg bez opakowania |  |
| Dane ogólne | Napięcie przemienne 230V/50Hz, pobór mocy: w trybie czuwania nie większy niż 5 W, w trybie drukowania maksymalnie 30W, poziom hałasu maksymalnie 45dB, zgodność sterowników z Windows® 7, Windows Vista, Vista SP1/SP2, Windows XP SP2/SP |  |
| Inne | Kabel USB 2.0 o długości min. 3m. Zamawiający wymaga aby każda dostarczona drukarka posiadała zainstalowany jeden komplet wkładów atramentowych. Zamawiający wymaga aby każda dostarczona drukarka posiadała dodatkowo 3 wkłady z atramentem czarnym oraz 1 dodatkowy komplet wkładów atramentowych kolorowych Każda drukarka musi posiadać komplet przewodów zasilających. |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 3-letnia gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu. Drukarka musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na Polskę, musi posiadać wsparcie techniczne i serwis w języku polskim. Możliwość realizacji serwisu bezpośrednio przez producenta z pominięciem dostawcy na życzenie (potwierdzone stosownym pismem podpisanym przez przedstawiciela producenta urządzenia) |  |

............................................

PODPIS WYKONAWCY