Załącznik nr 5 do SIWZ

- Router – 1sz.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie | minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połaczenia do sieci LAN jeden z interfejsów musi mieć możliwość pracy w trybie „dual-physical” z gigabitowym portem światłowodowym definiowanym przez GBIC lub SFP minimum 256MB pamięci Flash z możliwością rozbudowy do co najmniej 4GB minimum 512MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 4GB minimum dwa porty USB pozwalające na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełniących funkcję konsoli szeregowej. |  |
| 2 | Architektura | urządzenie modularne posiadające możliwość instalacji co najmniej: 4 modułów sieciowych z interfejsami 2 modułów usługowych z interfejsami. Moduły usługowe powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej 1 wewnętrznego modułu usługowego 3 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej lub 10 modułów ogólnego przeznaczenia do dowolnego wykorzystania zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. wszystkie interfejsy „aktywne” (nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów). Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: z portami szeregowymi – o gęstości co najmniej 4 porty na moduł z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 16 portów na moduł content engine Intrusion Detection System Analizatora sieciowego Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: z portami szeregowymi – o gęstości co najmniej 2 porty na moduł ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (osługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. Posiadających wsparcie dla usług wideo Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 75Mbit/s |  |
| 3 | Oprogramowanie - funkcjonalność | Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2 Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3 Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6 Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router) Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H.245 Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF) - co najmniej 15instancji VRF Musi być w stanie obsłużyć 20 000 wpisów w tablicach VRF (sumaryczna wartość dla wszystkich VRF) Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: z obsługą kolejki absolutnego priorytetu ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu WFQ Musi obsługiwać mechanizm WRED Musi obsługiwać protokoł RSVP Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewnieniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. Musi obsługiwać protokół NTP Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika) Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+ Musi posiadać funkcje pozwalające na automatyzację konfiguracji ustawień QoS (w szczególności dla usług VoIP) w postaci automatycznego tworzenia wzorców konfiguracyjnych na potrzeby implementacji QoS. Urządzenie musi być dostarczone z kompletnym okablowaniem pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli USB jak i szeregowej. Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. |  |
| 4 | Zarządzanie i konfiguracja | zarządzanie za pomocą SNMPv3 możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI) Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |  |
| 5 | Obudowa | wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej możliwość montażu w szafie 19” |  |
| 6 | Zasilanie | możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC) wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia możliwość instalacji zewnętrznego zasilacza redundantnego |  |

- Macierz dyskowa typ 1 – 1 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’, nie więcej niż 2U umożliwiająca instalację do 12 dysków twardych 3,5” Hot-Plug |  |
| 2 | Kontrolery | Dwa kontrolery (pracujące w trybie FailOver) posiadające minimum cztery złącza GigabitEthernet iSCSI. Wymagane poziomy RAID co najmniej 5, 6, 10, 50. |  |
| 3 | Cache kontrolera | 4 GB pamięci podręcznej z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania |  |
| 4 | Dyski | Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z dyskami SATA. Zainstalowane 12x 600GB hot plug SAS 15krpm, możliwość rozbudowy dodatkowymi modułami macierzy do pojemności minimum 100TB |  |
| 5 | Bezpieczeństwo danych | Hot Spare, Technologia SMART, Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach, Redundancja zasilania. |  |
| 6 | Funkcjonalność | Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 32GB. |  |
| 7 | Oprogramowanie | Zamawiający wymaga zapewnienia bez dodatkowych opłat następujących funkcjonalności oprogramowania zarządzającego: Klonowanie (minimum 128 klonów na wolumen) i kopie migawkowe (snapshot – minimum 128 na wolumen), Automatyczna replikacja, Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony serwera, Wielościeżkowy dostęp do danych, Oprogramowanie zarządzające wieloma macierzami, Harmonogram migawek i automatycznej replikacji, Elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. thin provisioning), Funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o problemach do producenta macierzy), Administrowanie oparte na rolach, Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy, |  |
| 8 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server® 2003/2008, Red Hat® Enterprise Linux®,SUSE® Linux Enterprise,SunTM Solaris,VMware® ESX Server/VSphere, |  |
| 9 | Interfejsy administracyjne | SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web (SSL), Konsola szeregowa |  |
| 10 | Metody powiadamiania | SNMP, e-mail, dziennik systemowy |  |
| 11 | Zasilacze | 2 sztuki. Minimum 700W każdy |  |

- Macierz dyskowa typ 2– 1 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania techniczne | Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie rack 19”. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż po 2U. Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 12 dysków w technologii SAS o wielkości 3,5 cala |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w nie mniej niż 4 porty 10Gb Ethernet SFP+ (sumarycznie dla dwóch kontrolerów do podłączenia hostów), oraz 2 porty SAS do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. |  |
|  |  | Macierz musi zapewniać możliwość rozbudowy oraz wymiany karty rozszerzeń w każdym z kontrolerów na jedną z następujących kart: 2-portowa karta rozszerzeń 8 Gb/s Fibre Channel 2-portowa karta rozszerzeń 1 Gb/s iSCSI 2-portowa karta rozszerzeń 10 Gb/s iSCSI 2-portowa karta rozszerzeń 6 Gb/s SAS |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS o pojemności co najmniej 600GB i prędkości obrotowej 15000 obr/min oraz 8 dysków NL SAS o pojemności 3 TB i prędkości obrotowej 7200 obr/min. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak i 3,5” o pojemnościach i prędkościach: 300GB 15k, 300GB 10k, 600GB 10k 900GB 10k, 500GB 7,2k, 1TB 7,2k, 2TB 7,2k, 3TB 7,2k, 200GB SSD, 400GB SSD. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać, co najmniej 96 dysków 2,5” na parę kontrolerów, lub co najmniej 48 dysków 3,5” na parę kontrolerów – z zastosowaniem dodatkowych półek. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” (minimum 24 dyski na półkę) z półkami na dyski 3,5” (minimum 12 dysków na półkę) |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min. 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy macierzy przy wykorzystaniu tych samych kontrolerów macierzowych (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu). |  |
|  |  | Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0,1,5,6,10 |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery RAID pracujące w trybie dual active oraz umożliwiać kopiowanie zawartości pamięci cache pomiędzy kontrolerami |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. |  |
|  |  | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w minimum 4GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów) z możliwością rozbudowy do 8GB. Macierz musi posiadać funkcjonalność Cache dla procesu odczytu oraz Mirrored Cache dla procesu zapisu. |  |
|  |  | Kontroler musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. Macierz musi posiadać możliwość bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim w danym momencie macierz się znajduje. Wymagane jest, aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI. |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows, RedHat, SUSE, VMware |  |
| 2 | Dodatkowe wymagania i funkcjonalności | Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. Komponenty macierzy takie jak: zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. |  |
|  |  | Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić, co najmniej 4096. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać LUN Masking i LUN Mapping. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu snapshot wolumenów. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-6 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność dwóch dysków przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 28D+2P). |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-0 / RAID-1/RAID 10 na co najmnije 30 dyskach |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów większych niż 2TB. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS). |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w komplet kabli umożliwiający jej uruchomienie oraz 4 przewody TwinAX z konektorem SFP+ o długości min. 2m do połączenia z posiadanymi przez Zamawiającego dwoma przełącznikami wyposażonymi w gniazda SFP+ |  |
| 3 | Inne | Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą wykonywanie co najmniej 2 kopii migawkowych |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Licencja nie jest przedmiotem tego postępowania. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania zdalnej kopii danych pomiędzy macierzami. Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z możliwością przełączenia trybu pracy w sposób dynamiczny. Licencja na wykonywanie zdalnej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Licencja nie jest przedmiotem tego postępowania. |  |

- Macierz dyskowa typ 3– 3 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19" dostarczona wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającym ww. instalację. Obudowa maksymalnie 2U. |  |
| 2 | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów Gigabit Ethernet iSCSI do podłączenia serwerów. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. |  |
| 3 | Cache | 2GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
| 4 | Dyski | Zainstalowanych 6 dysków Hot-Plug NearLine SAS o pojemności 3TB/7.2krpm każdy, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |  |
| 5 | Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy funkcjonalności macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych. Możliwość utworzenia minimum 128 LUN'ów Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 2 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy |  |
| 6 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows 2003/2008/2012, RedHat Enterprise Linux |  |
| 7 | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny | Zamawiający wymaga możliwości rozszerzenia serwisu o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji |  |

- Biblioteka taśmowa – 2 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’. Maksymalna wysokość 2U. |  |
| 2 | Napęd | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 1 napęd taśmowy LTO5 połowy wysokości z natywną przepustowością min 140MBps i interfejsem SAS 6 Gbit/s. |  |
|  |  | Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 24 sloty na taśmy. |  |
|  |  | Biblioteka musi być wyposażona w przynajmniej 1 slot wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez konieczności wyłączania urządzenia |  |
|  |  | Biblioteka musi być wyposażona w komplet magazynków na taśmy, tak by możliwa była pełna obsada biblioteki taśmami LTO. |  |
| 3 | Zarządzanie i kontrola | Możliwość zdalnego zarządzania biblioteką poprzez interfejs WWW |  |
|  |  | Możliwość monitorowania stanu biblioteki i napędów przez www lub wbudowany wyświetlacz. |  |
|  |  | Biblioteka musi posiadać panel sterowania oraz wyświetlacz informujący o błędach urządzenia, aktywności napędów. |  |
|  |  | Biblioteka musi posiadać min. 1 port USB |  |
| 4 | Wymagania dodatkowe | Wraz z biblioteką należy dostarczyć: - niezbędne kable zasilające, - taśmę LTO 5 – 24 szt. - taśmę czyszczącą – 1 szt. - etykiety do oznaczania taśm - kontroler dwuportowy SAS HBA umożliwiający podłączenie biblioteki do serwera - przewód SAS łączący z kartą HBA min. 2m |  |

- Drukarka kodów kreskowych - 3 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Druk: | Termiczny oraz termotransferowy |  |
| 2 | Rozdzielczość: | 8 pkt/mm (203 dpi) |  |
| 3 | Prędkość druku: | 152 mm/s |  |
| 4 | Max. szerokość etykiet: | 104 mm |  |
| 5 | Max. długość etykiet: | 991 mm |  |
| 6 | Min. śr. wewn. rolki z etykietami: | 76 mm |  |
| 7 | Max. śr.zewn.rolki z etykietami: | 203 mm |  |
| 8 | Waga: | Max 12.5kg |  |
| 9 | Wymiary maksymalne (szer. x wys. x głęb.) | 275 x 298 x 479 mm |  |
| 10 | Temperatura pracy: | 5 C - 40C |  |
| 11 | Język programowania: | ZPL, ZPL II, EPL2, APL |  |
| 12 | Pamięć: | 4 MB Flash, 8 MB SDRAM |  |
| 13 | Interfejs: | Równoległy, USB 1.1., RJ 45 |  |
| 14 | Zasilacz: | 90-265 VAC, 48-62Hz |  |
| 15 | Drukowane kody kreskowe: | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 -A/B/C, UCC, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Plessey, Postnet, Standardowy 2 z 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, EAN i UOC z rozszerzeniem 2 lub 5-cyfrowym, MSI, Logmars, Planet Code, RSS. kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS |  |
| 16 | Gwarancja | 1. Czas reakcji nie później niż w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu. 2. Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin. 3. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż 48 godzin, następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt Sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych). |  |

- Zapora sieciowa typ 1 – 1 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanych układów ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |
| 2 | System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |
| 3 | Parametry fizyczne systemu | Nie mniej niż 20 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”. |  |
| 4 | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: · kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection · ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS) · poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN . ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: - kontrolę treści – Web Filter [WF] -kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) -kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] -kontrolę aplikacji (w tym IM oraz P2P) |  |
| 5 | Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |  |
| 6 | Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ ). Urządzenie powinno umożliwiać utworzenie nie mniej niż 10 000 polityk firewall'a. |  |
| 7 | Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie. Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |  |
| 8 | Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. |  |
| 9 | Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
| 10 | Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: · Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site · Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: o firewall o antywirus o web filtering o antyspam · Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności · Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) · Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
| 11 | Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
| 12 | Wydajność | Obsługa nie mniej niż 2 500 000 jednoczesnych połączeń i 22 000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 2500 Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 450 Mbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 1 500 jednoczesnych tuneli VPN |  |
| 13 | Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |  |
| 14 | Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: · haseł statycznych · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |  |
| 15 | Raportowanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: · Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa · Generowanie raportów · Skanowanie podatności stacji w sieci · Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |  |
| 16 | Integracja systemu zarządzania | Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. |  |
| 17 | Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy. |  |
| 18 | Wsparcie techniczne | Dostawca powinien zapewnić pierwszą linie wsparcia technicznego telefonicznie w języku polskim w trybie 8 godzin 5 dni w tygodniu. |  |

- Zapora sieciowa typ 2 – 4 szt.

| Lp | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanego układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |
| 2 | System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |
| 3 | Ilość/rodzaj portów | Nie mniej niż 10 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX. |  |
| 4 | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: · kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection · ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS) · poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN · ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: · kontrolę treści – Web Filter [WF] · kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) · kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] · kontrolę aplikacji (w tym IM oraz P2P) |  |
| 5 | Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: · jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub · jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |  |
| 6 | Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ ). Urządzenie powinno umożliwiać utworzenie nie mniej niż 5 000 polityk firewall'a. |  |
| 7 | Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. · Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. · Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie · Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |  |
| 8 | Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). |  |
| 9 | Routing dynamiczny | Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
| 10 | Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: · Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site · Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: o firewall o antywirus o web filtering o antyspam · Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności · Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) · Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
| 11 | Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
| 12 | Wydajność | Obsługa nie mniej niż 450 000 jednoczesnych połączeń i 3 000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 1 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 450 Mbps dla VPN (3DES). |  |
| 13 | Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |  |
| 14 | Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: · haseł statycznych · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji |  |
| 15 | Zarządzanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: · Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej · Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości · Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia · Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia · Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) · Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach |  |
| 16 | Raportowanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: · Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa · Generowanie raportów · Skanowanie podatności stacji w sieci · Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |  |
| 17 | Integracja systemu zarządzania | Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. |  |
| 18 | Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy. |  |
| 19 | Wsparcie techniczne | Dostawca powinien zapewnić pierwszą linie wsparcia technicznego telefonicznie w języku polskim w trybie 8 godzin 5 dni w tygodniu. |  |

* - wypełnia wykonawca;

Ogólne warunki dostawy

| Opis warunków minimalnych |
| --- |
| 1. | Gwarancja i serwis | Min. 36 miesięcy gwarancji (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej) w miejscu instalacji na prawidłowe działanie sprzętu, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowego. 1. Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. 2. Czas reakcji nie później niż w ciągu 4 godzin (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej) po zgłoszeniu. 3. Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 24 godzin (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej). 4. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż 24 godzin (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej), następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt Sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych). 5. Czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 6. W przypadku gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. 7. W wypadku awarii dysków zawierających dane, Zamawiający wymaga, aby uszkodzone dyski nie były zabierane i pozostały u Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w przypadku uszkodzeń dysku twardego będącego na gwarancji naprawę na stanowisku pracy. W przypadku niemożności naprawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zniszczenia dysku bez zwrotu dla Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego dysku w ramach złożonej oferty. |
| 2. | Dostawa | Dostarczenie (wraz z rozładunkiem) w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy Sprzętu oraz przeprowadzi krótkie szkolenie (maks. 3 h) dla maks. 3 osób, ze strony danego Użytkownika Końcowego, obejmujące prezentację podstawowych czynności administratora i użytkownika dla dostarczonego sprzętu, w tym w szczególności podstawowe zasady funkcjonowania, budowy, konfiguracji i konserwacji dostarczonego sprzętu i standardowego oprogramowania Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie starszym niż 6 miesięcy na dzień podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia dat produkcji u producentów zaoferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). Sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy będzie zgodny z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie - w tym firmware poszczególnych elementów - było oprogramowaniem w najnowszej aktualnej wersji na dzień poprzedzający dzień składania ofert; Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim. Wszystkie niezbędne sterowniki powinny być dostępne na stronie internetowej producenta. |
| 3. | Zasilanie | Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 Volt, 50 Hz, prąd jednofazowy. Jeżeli którekolwiek pozycje są klasyfikowane jako niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania, pełna informacja na powyższy temat, wraz z oznaczeniami bezpieczeństwa, musi zostać podana w ofercie. |
| 4. | Oznaczenie | Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu) odpowiednio symbolem typu (modelu) oraz numeru seryjnego. |