Załącznik nr 5 do SIWZ

- Macierz dyskowa – 1 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania techniczne | Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie rack 19”. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż po 2U. Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 12 dysków w technologii SAS o wielkości 3,5 cala |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w nie mniej niż 4 porty 10Gb Ethernet SFP+ (sumarycznie dla dwóch kontrolerów do podłączenia hostów), oraz 2 porty SAS do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. |  |
|  |  | Macierz musi zapewniać możliwość rozbudowy oraz wymiany karty rozszerzeń w każdym z kontrolerów na jedną z następujących kart: 2-portowa karta rozszerzeń 8 Gb/s Fibre Channel 2-portowa karta rozszerzeń 1 Gb/s iSCSI 2-portowa karta rozszerzeń 6 Gb/s SAS |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS o pojemności co najmniej 600GB i prędkości obrotowej 10000 obr/min oraz 8 dysków NL SAS o pojemności 3 TB i prędkości obrotowej 7200 obr/min. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak i 3,5” o pojemnościach i prędkościach: 300GB 15k, 300GB 10k, 600GB 10k 900GB 10k, 500GB 7,2k, 1TB 7,2k, 2TB 7,2k, 3TB 7,2k, 200GB SSD, 400GB SSD. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać, co najmniej 96 dysków 2,5” na parę kontrolerów, lub co najmniej 48 dysków 3,5” na parę kontrolerów – z zastosowaniem dodatkowych półek. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” (minimum 24 dyski na półkę) z półkami na dyski 3,5” (minimum 12 dysków na półkę) |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min. 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy macierzy przy wykorzystaniu tych samych kontrolerów macierzowych (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu). |  |
|  |  | Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0,1,5,6,10 |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery RAID pracujące w trybie dual active oraz umożliwiać kopiowanie zawartości pamięci cache pomiędzy kontrolerami |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. |  |
|  |  | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w minimum 4GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów) z możliwością rozbudowy do 8GB. Macierz musi posiadać funkcjonalność Cache dla procesu odczytu oraz Mirrored Cache dla procesu zapisu. |  |
|  |  | Kontroler musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. Macierz musi posiadać możliwość bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim w danym momencie macierz się znajduje. Wymagane jest, aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI. |  |
|  |  | Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows, RedHat, SUSE, VMware |  |
| 2 | Dodatkowe wymagania i funkcjonalności | Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. Komponenty macierzy takie jak: zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. |  |
|  |  | Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić, co najmniej 2048. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać LUN Masking i LUN Mapping. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu snapshot wolumenów. |  |
|  |  | Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. |  |
|  |  | Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-6 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność dwóch dysków przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 28D+2P). |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-0 / RAID-1/RAID 10 na co najmnije 30 dyskach |  |
|  |  | Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów większych niż 2TB. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS). |  |
|  |  | Macierz musi być wyposażona w komplet kabli umożliwiający jej uruchomienie oraz 4 przewody TwinAX z konektorem SFP+ o długości min. 2m do połączenia z posiadanymi przez Zamawiającego dwoma przełącznikami wyposażonymi w gniazda SFP+ Alernatywnie należy dostarczyć komplet niezbędnych modułów SFP+ wraz z okablowaniem optycznym. |  |
| 3 | Inne | Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą wykonywanie co najmniej 2 kopii migawkowych |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Licencja nie jest przedmiotem tego postępowania. |  |
|  |  | Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania zdalnej kopii danych pomiędzy macierzami. Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z możliwością przełączenia trybu pracy w sposób dynamiczny. Licencja na wykonywanie zdalnej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Licencja nie jest przedmiotem tego postępowania. |  |

- Zapora sieciowa typ 1 – 1 szt.

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanych układów ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |
| 2 | System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |
| 3 | Parametry fizyczne systemu | Nie mniej niż 20 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”. |  |
| 4 | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: · kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection · ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS) · poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN . ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: - kontrolę treści – Web Filter [WF] -kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) -kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] -kontrolę aplikacji (w tym IM oraz P2P) |  |
| 5 | Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |  |
| 6 | Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ ). Urządzenie powinno umożliwiać utworzenie nie mniej niż 10 000 polityk firewall'a. |  |
| 7 | Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie. Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |  |
| 8 | Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. |  |
| 9 | Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
| 10 | Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: · Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site · Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: o firewall o antywirus o web filtering o antyspam · Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności · Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) · Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
| 11 | Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
| 12 | Wydajność | Obsługa nie mniej niż 2 500 000 jednoczesnych połączeń i 22 000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 2500 Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 450 Mbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 1 500 jednoczesnych tuneli VPN |  |
| 13 | Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |  |
| 14 | Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: · haseł statycznych · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |  |
| 15 | Raportowanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: · Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa · Generowanie raportów · Skanowanie podatności stacji w sieci · Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |  |
| 16 | Integracja systemu zarządzania | Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. |  |
| 17 | Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy. |  |
| 18 | Wsparcie techniczne | Dostawca powinien zapewnić pierwszą linie wsparcia technicznego telefonicznie w języku polskim w trybie 8 godzin 5 dni w tygodniu. |  |

- Zapora sieciowa typ 2 – 4 szt.

| Lp | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Charakterystyka oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanego układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |
| 2 | System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |
| 3 | Ilość/rodzaj portów | Nie mniej niż 10 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX. |  |
| 4 | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: · kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection · ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS) · poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN · ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: · kontrolę treści – Web Filter [WF] · kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) · kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] · kontrolę aplikacji (w tym IM oraz P2P) |  |
| 5 | Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: · jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub · jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |  |
| 6 | Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ ). Urządzenie powinno umożliwiać utworzenie nie mniej niż 5 000 polityk firewall'a. |  |
| 7 | Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. · Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. · Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie · Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |  |
| 8 | Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). |  |
| 9 | Routing dynamiczny | Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
| 10 | Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: · Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site · Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: o firewall o antywirus o web filtering o antyspam · Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności · Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) · Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
| 11 | Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia · haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
| 12 | Wydajność | Obsługa nie mniej niż 450 000 jednoczesnych połączeń i 3 000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 1 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 450 Mbps dla VPN (3DES). |  |
| 13 | Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |  |
| 14 | Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: · haseł statycznych · haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji |  |
| 15 | Zarządzanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: · Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej · Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości · Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia · Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia · Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) · Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach |  |
| 16 | Raportowanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: · Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa · Generowanie raportów · Skanowanie podatności stacji w sieci · Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |  |
| 17 | Integracja systemu zarządzania | Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. |  |
| 18 | Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy. |  |
| 19 | Wsparcie techniczne | Dostawca powinien zapewnić pierwszą linie wsparcia technicznego telefonicznie w języku polskim w trybie 8 godzin 5 dni w tygodniu. |  |

* - wypełnia wykonawca;

Ogólne warunki dostawy

| Opis warunków minimalnych |
| --- |
| 1. | Gwarancja i serwis | Min. 36 miesięcy gwarancji (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej) w miejscu instalacji na prawidłowe działanie sprzętu, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowego. 1. Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. 2. Czas reakcji nie później niż w ciągu 4 godzin (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej) po zgłoszeniu. 3. Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 24 godzin (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej). 4. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż 24 godzin (chyba, że w specyfikacji szczegółowej sprzętu wpisano inaczej), następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt Sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych). 5. Czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 6. W przypadku gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. 7. W wypadku awarii dysków zawierających dane, Zamawiający wymaga, aby uszkodzone dyski nie były zabierane i pozostały u Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w przypadku uszkodzeń dysku twardego będącego na gwarancji naprawę na stanowisku pracy. W przypadku niemożności naprawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zniszczenia dysku bez zwrotu dla Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego dysku w ramach złożonej oferty. |
| 2. | Dostawa | Dostarczenie (wraz z rozładunkiem) w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy Sprzętu oraz przeprowadzi krótkie szkolenie (maks. 3 h) dla maks. 3 osób, ze strony danego Użytkownika Końcowego, obejmujące prezentację podstawowych czynności administratora i użytkownika dla dostarczonego sprzętu, w tym w szczególności podstawowe zasady funkcjonowania, budowy, konfiguracji i konserwacji dostarczonego sprzętu i standardowego oprogramowania Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie starszym niż 6 miesięcy na dzień podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia dat produkcji u producentów zaoferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). Sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy będzie zgodny z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie - w tym firmware poszczególnych elementów - było oprogramowaniem w najnowszej aktualnej wersji na dzień poprzedzający dzień składania ofert; Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim. Wszystkie niezbędne sterowniki powinny być dostępne na stronie internetowej producenta. |
| 3. | Zasilanie | Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 Volt, 50 Hz, prąd jednofazowy. Jeżeli którekolwiek pozycje są klasyfikowane jako niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania, pełna informacja na powyższy temat, wraz z oznaczeniami bezpieczeństwa, musi zostać podana w ofercie. |
| 4. | Oznaczenie | Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu) odpowiednio symbolem typu (modelu) oraz numeru seryjnego. |