Zał5-Opisprzedmiotu zamówienia i formularz porównawczy

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Masowe urządzenie drukujące – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Minimalne wymagania | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- |
| Ogólne | Monochromatyczny produkcyjny system wielofunkcyjny (dostępne opcje drukowania, kopiowania i skanowania do pliku) |  |
| Wydajność | Minimum 110 stron A4 1+0 na minutę |  |
| Obciążalność | Do 2 000 000 wydruków A4 miesięcznie |  |
| Interfejs użytkownika | Kolorowy ekran dotykowy |  |
| Rozdzielczość druku | Minimum 2400 x 2400 dpi |  |
| Eksploatacja | - Możliwość wymiany tonera podczas pracy urządzenia (druku/kopiowania) - Możliwość samodzielnej i łatwej wymiany przez operatora materiałów eksploatacyjnych zużywających się podczas użytkowania urządzenia tj. toner, element światłoczuły lub odpowiednik, ewentualny zbiornik na zużyty toner lub odpowiednik itp. |  |
| Obsługiwane formaty | - Minimalny obsługiwany format papieru nie większy niż A6 tj. 105 x 148 mm - Maksymalny obsługiwany format papieru nie mniejszy niż 330 x 488 mm - Obsługiwana gramatura papieru z zakresu co najmniej 60-250 g/m2 |  |
| Podajniki | - Minimum 6 tac podających papier do zadruku - Minimum 6 000 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 pojemności całkowitej tac podających papier do zadruku - Możliwość uzupełniania papieru w podajnikach podczas pracy urządzenia (druku/kopiowania) - Możliwość logicznego łączenia podajników w jeden z tym samym papierem - Minimum 1 taca insertera (podajnika na wcześniej zadrukowane arkusze) o pojemności min. 200 arkuszy |  |
| Moduł odbierający wydruki | - Moduł odbierający wydruki o pojemności minimum 3 500 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 - Odbiór wydruków z przesunięciem umożliwiającym odróżnianie kolejnych egzemplarzy - Zszywanie 1 lub 2 zszywkami do min. 100 arkuszy na dowolnej krawędzi - Zszywanie formatów A4 i A3 - Dziurkowanie 2 lub 4 otwory - Prostowanie arkuszy po wydruku (możliwość zmiany kierunku odkształcania) |  |
| Skanowanie | - Automatyczny podajnik oryginałów o pojemności minimum 250 arkuszy - Prędkość skanowania minimum 135 obrazów A4 1+1 na minutę w rozdzielczości 600x600 dpi - Możliwość skanowania do pliku w formacie PDF, PDF/A, TIFF, JPG, XPS - Skanowanie z rozdzielczością minimum 600 x 600 dpi |  |
| Zewnętrzny kontroler wydruku - parametry techniczne | Zewnętrzny kontroler wydruku powinien posiadać następujące parametry techniczne: - Co najmniej procesor dwurdzeniowy powyżej 2 Ghz - Pamięć RAM co najmniej 4GB - Dysk twardy o pojemności co najmniej 250GB - Interfejs sieciowy Ethernet 10/100Base-T, 1Gigabit - Powinien obsługiwać bezpośrednio strumienie danych Adobe PostScript 1/2/3, PDF 1.8, PDF/X, PCL5c/5e/6XL, TIFF v6.0, ASCII, PPML |  |
| Zewnętrzny kontroler wydruku - funkcjonalności | Zewnętrzny kontroler wydruku powinien pozwalać na poniższe funkcjonalności: - automatyzacja (ustawienie różnych parametrów druku) procesu druku za pomocą min. 50 kolejek druku, które można również ustawić jako udostępnione katalogi w sieci - szablony impozycyjne tj. 2-up, 4-up, do oprawy zeszytowej, do oprawy szytej klejonej oraz dodawanie znaczników cięcia, marginesów zewnętrznych i wewnętrznych - tworzenie listy mediów z których najczęściej korzystamy - Preflight (sprawdzanie drukowanego pliku pod kontem użytych czcionek i ich załączenia do dokumentu) oraz możliwość instalowania nowych czcionek w tym kodów kreskowych jedno i dwuwymiarowych - Soft-proof (możliwość podglądu zrastrowanej pracy przed jej wydrukowaniem zawierający efekt wprowadzonych ustawień tj. format papieru, impozycja, znaczniki cięcia itd. - dynamiczne sterowanie funkcjami odbiornika wydruków tj. sortowanie lub zszywanie na poziomie podzestawów zawierających różną ilość zadrukowanych arkuszy |  |
| Bezpieczeństwo | Urządzenie powinno umożliwiać: filtrowanie adresów IP, blokowanie portów i protokołów, nadpisywanie danych, ograniczenie dostępu do kontrolera druku na podstawie kont użytkowników z bezpiecznym hasłem |  |
| Certyfikaty | Urządzenie powinno spełniać minimum certyfikat CE |  |
| Dodatkowe | - Możliwość tworzenia własnych narzędzi oraz instalowania ich na urządzeniu w celu modyfikacji panelu urządzenia oraz zwiększania jego funkcjonalności w celu dopasowania się do procesów związanych z drukiem i skanowaniem - Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych - Wykonawca w momencie dostawy urządzenia będzie musiał doręczyć oświadczenie producenta, iż oferowany egzemplarz jest fabrycznie nowy – wyprodukowany nie później niż w roku 2014. - W zestawie wszystkie niezbędne kable do uruchomienia urządzenia |  |
| Gwarancja i serwis | Wraz z dostawą urządzeń Zamawiający wymaga obsługi serwisowo materiałowej w okresie 24 miesięcy. Uruchomienie i montaż urządzeń drukujących we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu Warunki świadczenia obsługi serwisowo – materiałowej: - Świadczenie obsługi od dnia dostawy przez okres 24 miesięcy. - W okresie 24 miesięcy Zamawiający będzie miał możliwość wydrukowania do 2.500.000 obrazów A4 . - Obsługa serwisowo – materiałowa musi być wykonywana przez osoby przeszkolone i uprawnione, Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO na świadczenie usług serwisowych. W ramach obsługi serwisowo - materiałowej liczonej od daty uruchomienia urządzeń drukujących Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia stałej sprawności operacyjnej zaoferowanych urządzeń, - okresowych przeglądów zaoferowanych urządzeń, - usuwania niesprawności wynikających ze zużywania się części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, usuwania awarii sprzętu i oprogramowania, - pełnej dostawy i wymiany części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, - świadczenia usług serwisowych w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - zapewnienia czasu reakcji serwisowej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym, potwierdzonym niezwłocznie faxem lub e-mailem, - zapewnienie czasu naprawy lub wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, np. udokumentowana potrzeba sprowadzenia części z zagranicy Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy lub wymiany do 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin liczonych od momentu zgłoszenia, - usługi serwisowe świadczone będą w lokalizacji dostawy tj. Sekcja Informatyczna Oddziału Informatycznego, ul. Wojska Polskiego 2, 18-400 Łomża . |  |

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Kopertownica – 1szt.

| Nazwa komponentu | Minimalne wymagania | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- |
| Wydajność | Minimum. 5 400 cykli na godz. (pod pojęciem cykl należy rozumieć złożenie na pół jednej kartki formatu A4 i zapakowanie jej do koperty formatu C5). |  |
| Obciążenie miesięczne | Minimum 200 000 cykli. |  |
| Ilość i rodzaj podajników dokumentów | Minimum 4 gniazda podajników. Możliwość wymiennego instalowania podajników arkuszy i szablonów w ramach wolnych gniazd w module głównym. (np. jednorazowo cztery podajniki arkuszy). W zestawie wymagane min. 2 podajniki arkuszy oraz min. 2 podajniki szablonów. |  |
| Budowa podajników dokumentu głównego | Wyposażone w detekcję podwójnego pobrania, konstrukcja podajnika umożliwiająca dokładanie arkuszy papieru bez konieczności zatrzymywania kopertownicy. |  |
| Odbiornik | Kosz odbiorczy o pojemności min. 200 kopert. |  |
| Odbiornik Taśmowy | Możliwość zainstalowania wzdłużnie lub poprzecznie odbiornika taśmowego długości min. 1200 mm. Odbiornik taśmowy musi byś dostarczony jako wyposażenie do urządzenia. |  |
| Podstawa | Dedykowany stół do kopertownicy z elektrycznie regulowaną wysokością. |  |
| Metody sterowania pracą kopertownicy | Możliwość zaprogramowania min. 24 programów, z późniejszą możliwością edycji. |  |
| Sterowanie kompletowaniem przesyłek | Minimum moduł optyczny rozpoznający znaczniki OMR/BCR |  |
| Panel sterowania | - Panel sterowania informujący o wszystkich czynnościach kopertownicy, o ewentualnych błędach jak również o możliwych sposobach ich usuwania. - Panel powinien być wyposażony w kolorowy ekran LCD i klawiaturę z przyciskami funkcyjnymi. Informacje na panelu powinny być przedstawiane w trybie graficznym i tekstowym. - Panel powinien zapewniać pełny podgląd zaprogramowanych prac oraz diagnostykę urządzenia. - Polski opis klawiatury oraz wszystkie komunikaty wyświetlane na ekranie musza być w języku polskim. |  |
| Obsługiwana gramatura papieru | - Podajnik arkuszy min. od 60 g/m2 do 120 g/m2 - Podajnik szablonów min. od 60 g/m2 do 180 g/m2 - Podajnik kopert min. od 70 g/m2 do 100 g/m2 |  |
| Obsługiwane wymiary papieru | - Arkusze szerokość – min. od 125 mm do 250 mm - Arkusze długość – min. 135 mm do 356 mm - Szablony szerokość – min. 127 mm do 250 mm - Szablony długość – min. 72 mm do 153 mm - Minimalna grubość szablonu min. 2,54 mm |  |
| Obsługiwane wymiary kopert | C6/5 (114 mm x 229 mm), C5 (162mm x 229 mm), C4 (229mm x 324 mm) |  |
| Podajnik kopert | Wysokowydajny podajnik kopert o pojemności min. 500 kopert |  |
| Ilość rodzajów złożeń | Minimum 5 „V”, „Z”, „C”, „Podwójne”, „Bez Składania” |  |
| Ilość arkuszy składanych jednorazowo | Złożenie „C” lub „Z” – min. 8 Złożenie „V” – min. 10 |  |
| Ilość kartek do zapakowania | - Koperta C6/5 – min. 8 - Koperta C5 – min. 10 - Koperta C4 – min. 25 |  |
| Kopertowanie arkuszy zszytych zszywaczem | Kopertowanie zszytych arkuszy w ilości min. 8 |  |
| Certyfikaty i normy | Urządzenie powinno posiadać minimum certyfikat CE. |  |
| Dodatkowe wymagania | - Wykonawca w momencie dostawy urządzenia będzie musiał doręczyć oświadczenie producenta, iż oferowany egzemplarz jest fabrycznie nowy – wyprodukowany nie później niż w roku 2014. - Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację na serwis producenta oferowanego urządzenia - W zestawie wszystkie niezbędne kable do uruchomienia urządzenia |  |
| Dalsze możliwości rozbudowy | Możliwość dalszej rozbudowy maszyny o kolejne podajniki dokumentu (dwa lub cztery podajniki każdy po min.1000 arkuszy papieru), podajnik wysokonakładowy na min. 4500 arkuszy, możliwość „nauczenia” maszyny czytania dowolnych kodów OMR. |  |
| Gwarancja i serwis | Wraz z dostawą urządzeń Zamawiający wymaga obsługi serwisowo materiałowej w okresie 24 miesięcy. Warunki świadczenia obsługi serwisowo – materiałowej: - montaż i uruchomienie kopertownic we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu - Świadczenie obsługi od dnia podpisania protokołu odbioru przez okres 24 miesięcy. - W okresie 24 miesięcy Zamawiający będzie miał możliwość wykonania do 1.000.000 zakopertowań. - Obsługa serwisowo – materiałowa musi być wykonywana przez osoby przeszkolone i uprawnione, Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO na świadczenie usług serwisowych. W ramach obsługi serwisowo - materiałowej liczonej od daty uruchomienia urządzeń kopertujących Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia stałej sprawności operacyjnej zaoferowanych urządzeń, - okresowych przeglądów zaoferowanych urządzeń, - usuwania niesprawności wynikających ze zużywania się części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, usuwania awarii sprzętu i oprogramowania, - pełnej dostawy i wymiany części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, - świadczenia usług serwisowych w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - zapewnienia czasu reakcji serwisowej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym, potwierdzonym niezwłocznie faxem lub e-mailem, - zapewnienie czasu naprawy lub wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, np. udokumentowana potrzeba sprowadzenia części z zagranicy Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy lub wymiany do 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin liczonych od momentu zgłoszenia, - usługi serwisowe świadczone będą w lokalizacji dostawy tj. Sekcja Informatyczna Oddziału Informatycznego, ul. Wojska Polskiego 2, 18-400 Łomża . |  |

* - wypełnia wykonawca;