Zał5-Opisprzedmiotu zamówienia i formularz porównawczy

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

2 urządzenia rentgenowskie do prześwietlenia bagażu

| L.p. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wewnętrzne wymiary tunelu | Szerokość: minimalna 500 mm, maksymalna 600 mm Wysokość: minimalna 300mm, maksymalna 450 mm |  |
| 2 | Gabaryty urządzenia (wymiar) | Całkowita szerokość urządzenia: do 850 mm Całkowita długość urządzenia: do 1600 mm |  |
| 3 | Napęd taśmociągu | Zintegrowany |  |
| 4 | Zmiana kierunku przesuwu taśmy | Wymagana |  |
| 5 | Zasilanie | 230V (+/-10% ) |  |
| 6 | Zakres temperatury pracy | 0-50 oC |  |
| 7 | Czas pracy ciągłej | Minimum 14h/dobę |  |
| 8 | Zasilanie awaryjne UPS | Tak |  |
| 9 | Rozdzielczość liniowa | Minimum 38 AWG |  |
| 10 | Poziom promieniowania | Zgodny z polskimi przepisami określającymi dopuszczalny poziom promieniowania jonizującego |  |
| 11 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| 12 | Obciążenie taśmociągu | Minimum 75 kg |  |
| 13 | Penetracja stali o grubości | Minimum 25 mm |  |
| 14 | Obrazowanie kolorystyczne obiektów ograniczonych, nieograniczonych, o dużej gęstości | Wymagane |  |
| 15 | Możliwość obróbki obrazu poprawiającej czytelność i przejrzystość ( wyostrzanie krawędzi, usuwanie warstw obrazowania, negatyw ) | Wymagane |  |
| 16 | Zapisywanie i archiwizacja skanowanych obrazów z programowym przeszukiwaniem tworzonych baz obrazów, odtwarzanie obrazów | Wymagane |  |
| 17 | Powiększanie obrazu (zoom) | Minimum w zakresie : x1-x50 |  |
| 18 | Monitor LCD | Minimum 17” , o rozdzielczości minimalnej : 1280×1024 (format standardowy) lub 1680×1050 (format rozszerzony) |  |
| 19 | Obsługa skanera -pulpit sterowniczy (z przyciskami dostępu do wszystkich funkcji) wyposażony w przewód podłączeniowy o zasięgu co najmniej 3 m. | Wymagane |  |
| 20 | Fartuchy ochronne komory | Wymagany |  |
| 21 | Urządzenie musi posiadać: co najmniej jeden awaryjny przycisk wstrzymujące pracę urządzenia p | Wymagany |  |
| 22 | Oznaczenie CE -potwierdzające spełnianie wymagań dyrektywy Unii Europejskiej | Wymagane |  |
| 23 | Urządzenie wyposażone w blokowane kółka jezdne | Wymagane |  |
| 24 | Funkcja autodiagnostyki po włączeniu urządzenia | Wymagane |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagana |  |

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

2 bramkowe wykrywacze metalu

|  | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary | Zewnętrzne : maksymalnie wysokość 2250 mm, szerokość 900 mm, głębokość 600 mm Wewnętrzne : minimum wysokość 2000 mm, szerokość 700 mm, głębokość 550 mm |  |
| 2 | Waga | Do 70 kg (bez zasilacza UPS) |  |
| 3 | Zasilanie | AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, maksymalnie 30W, wbudowany bądź zewnętrzny zasilacz awaryjny UPS pozwalający na pracę urządzenia bez zasilania sieciowego na minimum 8 godzin |  |
| 4 | Temperatura pracy | Minimalny zakres: -100C do 500C |  |
| 5 | Zakres detekcji | Wszystkie metale |  |
| 6 | Alarm dźwiękowy | Tak |  |
| 7 | Trzyzakresowy alarm wizualny w zależności od wielkości przedmiotu | Tak |  |
| 8 | Strefy detekcji | Minimum 9 poziomych i 2 pionowe z sygnalizacją diodową na bocznych panelach |  |
| 9 | Autodiagnostyka | z lokalizacją uszkodzenia lub z podaniem kodu błędu |  |
| 10 | Język komunikacji urządzenia | polski |  |
| 11 | System redukcji zakłóceń elektromagnetycznych | Tak |  |
| 12 | Programowanie | Wbudowane programy detekcji, możliwość ręcznego ustawienia czułości detekcji |  |
| 13 | Bezpieczeństwo | Bezpieczny dla osób korzystających z rozruszników serca oraz kobiet w ciąży . Nie powoduje uszkodzeń magnetycznych nośników danych. |  |
| 14 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

* - wypełnia wykonawca;