Zał5-Opisprzedmiotu zamówienia i formularz porównawczy

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Biblioteka taśmowa – 5 szt.

| Nazwa komponentu | Minimalne wymagania | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie typu rack 19". Wysokość obudowy nie może przekraczać 3U. |  |
| Napęd taśmowy | Biblioteka musi być wyposażona w jeden napęd taśmowy w technologii LTO-6.Oferowany napęd taśmowy musi w sposób automatyczny oraz płynny dostosowywać prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie, co najmniej 53-160MB/S. |  |
| Funkcjonalność | Zamontowany napęd LTO Ultrium-6 musi posiadać wsparcie dla taśm typu WORM i szyfracji AES 256-bit. |  |
| Interfejs | Napęd taśmowy musi posiadać minimum jeden interfejs komunikacyjny SAS 6Gb. |  |
| Wydajność | Wydajność napędu: co najmniej 160MB/S, oraz pojemność pojedynczego nośnika 2.5 TB - bez kompresji danych. |  |
| Ilość slotów | Biblioteka musi posiadać jeden magazynek o łącznej ilości slotów na taśmy -12 szt. z możliwością dołożenia drugiego magazynka o tej samej wielkości. |  |
| Zarządzanie | Biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Biblioteka musi posiadać ekran umożliwiający konfigurację oraz możliwość monitorowania stanu urządzenia. |  |
| Wyposażenie | 1)Biblioteka musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej Rack 19" oraz niezbędne okablowanie. 2)Do biblioteka musi być dołączona dwuportowa karta SAS HBA o przepustowości 6 Gb/s, która będzie zamontowana do serwera hosta umożliwiająca podłączenie do niego biblioteki. (karta będzie instalowana w posiadanym przez Zamawiającego serwerze Lenovo x3750 M4) |  |
| Inne | Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. Dla biblioteki parametr MTBF musi wynosić, co najmniej 250000 godzin. Możliwość ręcznego wysuwania magazynków z urządzenia. Biblioteka musi być wyposażona w dwa kable SAS o długości 2m umożliwiające połączenie biblioteki z serwerem do wykonywania kopii bezpieczeństwa znajdującego się u Zamawiającego |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Laptop – 4szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | ………………………………………………………………. /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Wyświetlacz | Nie większy niż 14˝, rozdzielczość obsługiwana co najmniej 1366x768 z powłoką antyodblaskową | ………………………………………………………………. /wpisać rozmiar wyświetlacza i maksymalną obsługiwaną rozdzielczości/ |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
|  | Procesor | Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3444 punktów (na podstawie wyniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ) | ………………………………………… /liczba pkt w teście Passmark CPU Mark / ………………………………………… /wpisać model, typ, producenta procesora/ |
|  | Masa netto | Nie większa niż 2,4 kg liczona dla urządzenia wzorcowego łącznie z baterią (co najmniej sześcio- ogniwową). Zamawiający dopuszcza by Wykonawca dostarczył urządzenie z baterią o większej ilości ogniw przy założeniu, że warunek dot. wagi będzie spełniony dla urządzenia określonego jako wzorcowe. | …………………………………………………………… /wskazać wagę oferowanego komputera/ |
|  | Pamięć operacyjna | Co najmniej 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB | …………………………………………………………… /wskazać wielkość oferowanej pamięci/ |
|  | Pamięć masowa | Min. 500 GB SATA | ………………………………………………………… /wskazać wielkość pamięci masowej/ |
|  | Napęd optyczny | DVD-RW |
|  | Wbudowana kamera | Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. |
|  | Klawiatura | Klawiatura podświetlana od spodu (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych |
|  | Urządzenie wskazujące | Touchpad |
|  | Grafika | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 | ………………………………………………………………. /wpisać model, symbol, producenta karty graficznej/ |
|  | Dźwięk | Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo | /wpisać model, symbol, producenta karty dźwiękowej/ |
|  | Interfejs sieciowy | 10/100/1000 – Ethernet RJ45 zintegrowana z płyta główną |
|  | Sieć bezprzewodowa | karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n |
|  | Bluetooth | Bluetooth co najmniej w wersji min. 4.0 |
|  | Porty wejścia/ wyjścia, złącza | Minimum: 1 x VGA 3 szt. USB 3.0 1 szt. USB 3.0 tzw.: dosilone RJ-45 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście 1 x złącze mikrofonowe lub 1x złącze wejścia/wyjścia_audio combo czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC czytnik kart kryptograficznych Smart Card złącze pod dedykowaną stację dokującą | ………………………………………… /wpisać porty wejścia/wyjścia/złącza/ |
|  | Bateria | 55WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg testu BAPCo MobileMark min 240 minut . Zasilacz o mocy min. 65W Test przeprowadzony nie wcześniej niż w dniu 01.01.2015 r.; | -BAPCo MobileMark – ……………………… - /wpisać: liczbę minut/ |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 27dB | ……………………………………………………… /podać głośność jednostki/ |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock, wbudowany czytnik kart kryptograficznych Smart Card, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) |
|  | Oprogramowanie | System operacyjny Windows 8 wraz z możliwością downgrade do Windows 7 Professional 64bit PL, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nosnik do systemu Windows 7 lub system równoważny Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: Microsoft Office Professional w wersjach od 98 do 2013 (każdy z jego komponentów) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.kielce.pl/) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic (http://www.macrologic.pl/#) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor (http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=54) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page_id=35) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0) | ………………………………………………………. /wskazać oferowany system operacyjny/ |
|  | Wymagane akcesoria dodatkowe | Torba pasująca do oferowanego modelu, mysz optyczna na złącze USB wyposażona w co najmniej 2-przyciski i pokrętło. |
|  | Certyfikaty i standardy | Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny) Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną, w zakresie co najmniej co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 14001 lub równoważny) Urządzenia są dystrybuowane zgodnie z normami jakościowymi PN-EN ISO co najmniej 9001:2008 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego. Oferowane urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. Oferowane urządzenia muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 8 . Oferowane urządzenia są zgodne z dyrektywą ROHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych Zgodnie z SIWZ – Rozdz. IV pkt 3 Dokumenty: dot. Test wydajności PassMark CPU dot. Test pracy baterii BAPCo MobileMark min. 2012 dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta dot. Normy PN-EN ISO 14001 dla producenta dot. zgodności CE dot. głośności dot. współpracy z Win7/8 dot. zgodności z dyrektywą ROHS UE dot. standardów MIL-STD-810G Karta katalogowa lub inny dokument | Wpisać nr stron w ofercie na których znajdują się odpowiednie dokumenty: ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ |
|  | Warunki gwarancji | 36 miesięcy |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć), czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera | ……………………………………………………………. Podać stronę www ……………………………………………………………. Nr linii telefonicznej/infolinii |

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA

Dysk do macierzy  DELL PV MD3200 - 4 szt.

Oryginalny (dedykowany) to DELL 2TB Near Line SAS 6Gb/s 7,2 tys. obr./min., 3,5-calowy dysk twardy Hot Plug w pełni zmontowany zestaw do macierzy DELL PV MD3200.

Proponowany przez Wykonawcę dysk (w tym równoważny) powinien posiadać wymienione parametry techniczne oraz funkcjonalne. Gwarancja minimum 24 miesiące.

* - wypełnia wykonawca;